# INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWERU

# MODEL H 310 ORION PROGRAM

Uwaga: Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Znajdują się

w niej ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, sposobu użytkowania i konserwacji

urządzenia.

PRODUCENT:                                                                             DYSTRYBUTOR:

EXERCYCLE  S.A.                                                                      DEL  SPORT SP. Z O.O.

#### P.O. BOX 195                                                                               HURTOWNIA

01080 VITORIA                                                                           UL. Syrokomli 16

HISZPANIA                                                                                 03-335 WARSZAWA

TEL/fax  811-01-02,811-07-39

e-mail: delsport@delsport.com.pl

www.delsport.com.pl

###### INFORMACJE OGÓLNE

Rowery stacjonarne – urządzenia zastępujące jazdę na tradycyjnym rowerze  – przeznaczone dla młodzieży i dorosłych - są bardzo przydatne przy prowadzeniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych w placówkach służby zdrowia, a także przy ćwiczeniach treningowych i ogólnorozwojowych.

Systematyczne używanie tego sprzętu zapewnia poprawę ogólnej kondycji fizycznej,

a w szczególności: pobudzanie układów wewnętrznych człowieka (krwionośnego

i oddechowego), uaktywnienie (dotlenienie) mięśni, usprawnienie procesu przemiany materii

i dobre samopoczucie.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń rehabilitacyjno – treningowych należy skorzystać z porady lekarza, który ustali indywidualny, optymalny program ćwiczeń – odpowiedni dla wieku, możliwości

i potrzeb pacjenta.

Lekarz powinien także kontrolować przebieg ćwiczeń, ogólny stan zdrowia i zmiany ciężaru ciała ćwiczącego.

Rowery produkcji Exercycle S.A. charakteryzują się zwartą i nowoczesną konstrukcją, estetyczną obudową, prostotą obsługi, wysoką jakością wykonania i bezpieczeństwem użytkowania.

#### ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INTENSYWNOŚCIĄ ĆWICZEŃ A MASĄ CIAŁA ĆWICZĄCEGO

Organizm każdego człowieka potrzebuje pewną określoną ilość energii, powstającej w wyniku spalania spożywanego pokarmu i służącej do zachowania normalnych funkcji życiowych

i rozwoju. Przyjmowanie nadmiernych porcji energii powoduje przyrost masy ciała i może

prowadzić do nadwagi.

W stanie spoczynku (bezruchu) organizm ludzki zużywa przeciętnie ok. 70 kilokalorii na

godzinę. Poniższa tabela określa przybliżone zużycie energii przeciętnego człowieka dorosłego

o wadze ok. 70 kg (w kilokaloriach na godzinę) podczas wykonywania niektórych ćwiczeń

fizycznych.

| Rodzaj czynności | Zużycie energii |
| --- | --- |
| spokojny spacer zajęcia domowe pływanie (400m/h) szybki taniec szybki marsz (6km/h) gra w tenisa jazda na rowerze (20km/h) squash | 140 150 300 350 370 420 600 690 |

### KONTROLOWANIE PULSU PODCZAS ĆWICZEŃ

Wykonywana  przez nas praca  ma odbicie w wartości pulsu serca. Puls rośnie wraz

z poziomem wysiłku. .Jeżeli wysiłek utrzymuje się na określonym poziomie, puls wzrasta, aż

osiągnie punkt, gdy  dalsze przyspieszenie rytmu pracy serca nie jest możliwe, mimo wzrostu

wysiłku. Ten punkt określamy jako maksymalny poziom pulsu.  Maksymalna wartość pulsu

maleje wraz z wiekiem ćwiczącego.

Prosty sposób wyliczenia  = 220 - /minus/ wiek w latach.

Ćwiczenia powinny odbywać się w granicach 65-85% wartości maksymalnej pulsu.

Zaleca się, by nigdy nie przekraczać 85% maksymalnego poziomu pulsu.

| Maksimum ....................170 |
| --- |
| 85% ...............................144 75%................................127 65%................................110 | STREFA AEROBIKU |

##### DOBÓR PROGRAMU ĆWICZEŃ

Uznając, że dobór programów ćwiczeń uzależniony jest od wieku ćwiczącego, wskazane

jest  konsultowanie  ich z lekarzem w celu wyznaczenia odpowiedniego poziomu ich

intensywności, zapewniającego pełną kontrolę wagi ciała oraz utrzymania lub przywrócenia

sprawności fizycznej.  Program ćwiczeń powinien być bezpieczny,  zaplanowany i stopniowo

dawkujący wysiłek.

Zalecany przez producenta program ćwiczeń polega na  3-5 sesjach tygodniowo, trwających

od 20 do 25 minut, przeprowadzanych w strefie aerobiku /patrz wykres powyżej/.

Takie wykresy  znajdują się na konsolach większości urządzeń. Zaznaczono na nich kolorami

obszary (strefy) ćwiczeń.

Kolor zielony oznacza strefę niskiego poziomu wysiłku (60-70% pulsu maksymalnego).

Kolor niebieski – odpowiada wzmożonemu wysiłkowi ćwiczącego (70-80% pulsu maksymalnego),

jest zakresem zalecanym tylko dla osób wytrenowanych o dobrym stanie zdrowia.

Osoby starsze, z niedomaganiami zdrowotnymi, niewytrenowane powinny programować

minimalne obciążenie ćwiczeń.

Kolor czerwony wyznacza niebezpieczną dla zdrowia strefę ćwiczeń.

Nie należy zapominać jak ważna jest 2-3 minutowa rozgrzewka przed każdą sesją. Przygotowuje

ona nie tylko mięśnie, ale i cały układ oddechowo-krążeniowy. Po takiej rozgrzewce przystąpić

można do właściwych 15-20 minutowych ćwiczeń w rytmie pozwalającym utrzymać puls

pomiędzy 65- 75% jego wartości maksymalnej. W przypadku osób o dobrej sprawności granice te

można przesunąć i ustalić pomiędzy 75-85%. Po pewnym czasie, gdy w wyniku regularnych

ćwiczeń nasza sprawność fizyczna znacznie poprawi się, możemy eksperymentować, dzieląc czas

ćwiczeń na 2 poziomy intensywności.  Pamiętajmy jednak, by nigdy nie przekraczać  85%

wartości maksymalnej pulsu i nie zbliżać się do linii na wykresie powyżej, oznaczonej jako

MAKSIMUM, która odpowiada maksymalnej wartości pulsu.

Na zakończenie wyczerpującego ćwiczenia należy zrelaksować mięśnie, kontynuując

ćwiczenie z coraz mniejszym obciążeniem przez 2-3 minuty i doprowadzając puls do poziomu

65% wartości maksymalnej.

TECHNIKA WYKONYWANIA ĆWICZEŃ

Prawidłowo przeprowadzane ćwiczenie wymaga  odpowiedniego ustawienia wysokości siodełka i kierownicy do sylwetki ćwiczącego, by możliwe było swobodne pedałowanie przy lekko zgiętych kolanach w najniższym położeniu pedałów. Ważny jest dobór oporu pedałowania, który zawsze powinien być podporządkowany stanowi zdrowia, wydolności organizmu ćwiczącego i celowi ćwiczenia. Rowery produkcji Exercycle S.A. zapewniają

właściwy i bezpieczny dla ćwiczącego dobór parametrów ćwiczenia, a modele wyposażone

w komputery umożliwiają zaprogramowanie trasy ćwiczenia o określonym profilu, stałe zaprogramowane obciążenie w  W /watach/, jak również odbywanie ćwiczeń z obciążeniem dostosowanym do wcześniej zaprogramowanego poziomu pulsu.

ZALECENIA OGÓLNE

Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Znajdują się w niej ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, sposobu użytkowania i konserwacji rowerów.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń trzeba upewnić się, że rower jest w pełni sprawny.

Nie korzystać ze sprzętu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.

Podczas ćwiczeń używać odpowiedniego ubrania i obuwia. Upewnić się, że sznurówki nie

stwarzają realnego niebezpieczeństwa dla ćwiczącego

Dzieci, inwalidzi i osoby niepełnosprawne nie powinny korzystać z roweru bez pomocy kwalifikowanego personelu.

Nie używać dodatkowych przyborów nie zalecanych przez producenta.

Nigdy nie korzystać z roweru w razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia.

PRZEGLĄDY I KONSERACJE

Systematyczne przeprowadzane przeglądy i czynności konserwacyjne stanowią nieodzowną część prawidłowej eksploatacji rowerów, zapobiegają bowiem poważniejszym usterkom

i pozwalają na utrzymanie właściwego stanu technicznego zużywających się elementów,

a tym samym przedłużają okres bezawaryjnego użytkowania.

Okresowej kontroli podlegają:

- paski i łańcuchy napędowe układu napędowego – raz w miesiącu sprawdzamy

stan techniczny i stopień naciągnięcia. Łańcuch powinien być czysty, lekko naprężony

/luz ok. 12 mm/ i przesmarowany smarem do konserwacji łańcuchów, dostępnym

w sklepach rowerowych. Łańcuch bądź pasek wykazujący  znamiona zużycia,

jak:: nadmierne wyciągnięcie, zużyte ogniwa, zwichrowanie, poszarpanie – powinien

być natychmiast wymieniony na nowy;

- przekładnia główna – raz na miesiąc;

prawidłowo działająca przekładnia nie powinna stukać, ruch pedałów przy najmniejszym obciążeniu powinien być płynny i niezakłócony,  kontrola stanu polega na wykryciu i likwidacji luzów przekładni. Jeżeli dokładne skręcenie przekładni nie skutkuje poprawą pedałowania –  przekładnię należy wymienić w serwisie.

- działanie monitora i programatora – codziennie;

niesprawne należy zastąpić nowymi.

Urządzenie należy czyścić z kurzu miękką szmatką flanelową. Do usuwania

zanieczyszczeń powstałych na obudowie stosować roztwór detergentu, np.

płynu do mycia naczyń. Po przetarciu zwilżoną szmatką wytrzeć czyszczone powierzchnie do sucha.

Monitory delikatnie przecierać szmatką lekko zwilżoną roztworem detergentu,

uważając, by roztwór nie dostał się do wnętrza. Po usunięciu zanieczyszczeń monitor wytrzeć dokładnie do sucha. Do usuwania zanieczyszczeń nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników lub innych agresywnych środków chemicznych.

## CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wyjąć urządzenie z opakowania i sprawdzić kompletność części. W opakowaniu

powinny się znajdować: A – korpus, B – kierownica z kolumną kierownicy,

C – wspornik siodełka, D – regulator wysokości siodełka, G – podstawa z nakładkami

poziomującymi, H – siodełko, R i L – pedały, P – monitor, LL – kierownica.

Torebka zawiera: i –podkładki M8, f- podkładki faliste M8,  k – podkładki

sprężynujące, n – śruby ampulowe M8 x 20, m – śruby M8 x 70, q – nakrętki M8,

klucz montażowy i śrubokręt, s – przetwornik.

2. Wyjąć z opakowania podstawę G z nakładkami stabilizującymi Y i zamontować

ją z tyłu korpusu, jak pokazano na rys. 2. Należy zwrócić uwagę, by czerwone znaki

na korpusie i podstawie pokrywały się, a nalepka z numerem seryjnym roweru skierowana

była ku górze. Do skręcenia należy wykorzystać: śruby n, podkładki faliste – f i podkładki

sprężynujące – k oraz nakrętki. Połączenie skręcić dokładnie.

3. Połączyć końcówki przewodu „t” wystające z obu części A i B kolumny kierownicy.

Skręcić dokładnie obie części kolumny kierownicy przy pomocy śrub „n”, podkładek

sprężynujących „k” i podkładek falistych „f”.

Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność, by nie uszkodzić lub nie skaleczyć

kabli elektrycznych.

4. MONTAŻ KIEROWNICY. Przymocować kierownicę LL do kolumny B, jak pokazano

na rys.5 uprzednio przekładając kabel przez otwór J oraz wyciągając końce kabli „W

i V” wystających z kierownicy. Do montażu wykorzystać wkręty „o”, podkładki

sprężynujące „k” i podkładki płaskie „i”. Połączenie dokładnie skręcić.

5.  MONTAŻ MONITORA. Odkręcić wkręty T z tyłu monitora P. Połączyć monitor

z końcówkami przewodów V i W jak pokazano na rys. 7. Następnie wsunąć monitor

w podstawę znajdującą się u góry kolumny B, uważając, by nie skaleczyć przewodów.

/Rys.8/. Przykręcić monitor do podstawy wykorzystując uprzednio wykręcone wkręty

T przy pomocy klucza montażowego – rys.9.

6.  Wykręcić nakrętki z podkładkami z siodełka H – rys. 10. Umieścić siodełko na trójkątnej

podstawie wspornika siodełka C i dokręcić dobrze uprzednio wykręconymi nakrętkami

z podkładkami.

7.  REGULACJA SIODEŁKA. By dopasować wysokość siodełka należy lekko odkręcić

w lewo gałkę D i odciągnąć ją. Wysunąć wspornik na wymaganą wysokość, zwolnić gałkę

i dokręcić dokładnie w prawo – rys. 11.

Położenie siodełka można regulować w płaszczyźnie poziomej. W tym celu należy

odkręcić lekko gałkę Z, przesunąć siodełko w pożądane położenie i dokładnie dokręcić

gałkę – rys. 12.

8.  MONTAŻ PEDAŁÓW. Montaż pedałów przeprowadzamy postępując zgodnie z za-

leceniami niniejszej instrukcji. Niewłaściwe próby montażu mogą doprowadzić do

trwałego uszkodzenia gwintów. Pedał lewy oznaczony „L „ przykręcamy z lewej strony

korpusu, a pedał prawy „R” – z prawej. Pedały przykręcamy zawsze w kierunku

pedałowania – lewy pedał w lewo, a prawy pedał - w prawo. Pedały dokręcamy dokładnie,

wykorzystując całą długość gwintu, aż wystąpi wyczuwalny opór. Po dokręceniu pedałów

pomiędzy osią pedału a dźwignią przekładni nie powinien występować żaden luz.

/Rys.13/. Po przykręceniu pedałów regulujemy wysokość opaski – rys. 14.

9. POZIOMOWANIE. Po końcowym usytuowaniu urządzenia w miejscu użytkowania

należy sprawdzić czy jest ono właściwie wypoziomowane i pewnie opiera się na podłożu.

Do tego celu służą nakładki poziomujące Y – rys. 15. Odkręcanie lub dokręcanie nakładek

umożliwia właściwe wypoziomowanie roweru.

10.  PRZEMIESZCZANIE I MAGAZYNOWANIE Urządzenie wyposażone zostało

w kółka transportowe R2 ułatwiające jego przemieszczanie – rys. 16. W tym celu

należy uchwycić kierownicę i pochylić rower. Przed przystąpieniem do przemieszczania

należy odłączyć urządzenie z sieci. Zawsze należy odłączać urządzenie z sieci w czasie

dłuższych przerw w pracy i przechowywać w miejscach suchych o stałej temperaturze.

11. ZASILANIE. Wsunąć wtyczkę „g” przewodu zasilającego w gniazdo „h” znajdujące się

z tyłu roweru – rys. 17. Następnie włożyć wtyczkę S przetwornika do gniazda sieci 230V.

Monitor  H 310

MONITOR

MONTAŻ

PODŁĄCZANIE KABLI. Odkręcić wkręty T znajdujące się z tyłu monitora. Połączyć

końcówki kabla V – rys. 1.

PODŁĄCZANIE CZUJNIKÓW PULSU. Wyciągnąć kable W wystające z kolumny kierownicy B i podłączyć je do końcówek W znajdujących się z tyłu monitora – rys.2.

Tę samą czynność przeprowadzić w stosunku do drugiego czujnika Y – rys. 2A.

Następnie wsunąć monitor w podstawę znajdującą się u góry kolumny B, uważając, by

nie skaleczyć przewodów - Rys.3. Przykręcić monitor do podstawy wykorzystując uprzednio wykręcone z monitora wkręty T przy pomocy klucza montażowego – rys.4.

OBSŁUGA MONITORA

Dla zapewnienia właściwej kontroli przebiegu ćwiczeń na monitorze wyświetlane są przemiennie: CZAS / TIME, PRĘDKOŚĆ / SPEED, DYSTANS, spalone KALORIE,

i PULS po uruchomieniu funkcji SCAN. Monitor umożliwia wykorzystanie regulacji

ręcznej bądź jednego z 5 stałych programów i programu kontroli pulsu.

Monitor włącza się samoistnie po rozpoczęciu pedałowania lub naciśnięciu dowolnego

przycisku.

UWAGA: Po 4 minutach od zakończenia ćwiczenia monitor samoistnie wygasza się.

Monitor posiada 4 przyciski.

ST/SP START STOP umożliwia włączenie i zatrzymanie pomiarów. Naciskanie

przycisku przez ponad 2 sek. cofa wszystkie liczniki do „0” i przełącza na funkcję

ręcznego ustawiania.

ENTER / MODE Przycisk ten służy do nastawiania funkcji SCAN, a także czasu, dystansu,

kalorii i pulsu.

UP  umożliwia nastawianie liczników funkcji poruszając się w górę skali.

DOWN umożliwia nastawianie liczników funkcji poruszając się w dół skali.

PROGRAMOWANIE ĆWICZEŃ.

Rower wyposażony jest w 5 programów PROGRAM, ręczne ustawianie obciążenia

MANUAL i program kontroli pulsu TARGET HR. Przełączanie z jednego na inny

dokonuje się najpierw przyciskiem ST / SP, by zatrzymać liczniki, a następnie przyciskiem

UP /DOWN wybiera się konkretny program.

SCAN

Po wciśnięciu przycisku SCAN monitor wyświetla wartości mierzonych funkcji w sposób

ciągły, wyświetlając je przemiennie w odstępach kilkusekundowych.

MANUAL MODE umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie ćwiczeń z wykorzystaniem

ręcznej regulacji obciążenia. Należy wcisnąć przycisk ST / SP, a następnie przyciskiem

UP / DOWN ustawić poziom obciążenia w zakresie 1 – 8.

PROGRAMOWANIE FUNKCJI

W celu zaprogramowania czasu (01 – 99.59 min.), dystansu (0.1 – 999.9 km), wydatku

energetycznego (0.1 – 999.0 kal), pulsu ( 1 –220 ud./min.) należy najpierw przycisnąć

STOP ST / SP. Następnie przyciskiem ENTER / MODE wybrać programowaną funkcję

i dalej przyciskiem UP / DOWN zaprogramować wartość tej funkcji. Uruchamianie tak

zaprogramowanego ćwiczenia następuje po wciśnięciu START (ST / SP).

Od tego momentu na monitorze wyświetlane będą wartości funkcji w układzie malejącym

lub rosnącym. Kiedy wartość danej funkcji osiągnie zaprogramowany poziom lub dojdzie

do „0”, wówczas sygnałem dźwiękowym trwającym ok. 12 sekund monitor powiadomi

o zakończeniu ćwiczenia. Naciśnięcie przycisku ST / SP spowoduje ponowne uruchomienie

monitora i uprzednio zaprogramowane wartości funkcji zaczną ponownie samoczynnie ustawiać się.

ZAKOŃCZENIE ĆWICZENIA. Naciśnięcie przycisku ST / SP w dowolnym momencie

trwania ćwiczenia spowoduje zatrzymanie wszystkich liczników.

PROGRAM ‘MODE’. Po wybraniu programu MODE możliwe jest skorzystanie z jednego

z 5-ciu programów stałych oraz programu kontroli pulsu TARGET HR. W tym celu należy

posłużyć się przyciskiem UP lub DOWN.

PROGRAMY STAŁE.

Powyższe diagramy ilustrują poziom obciążenia ćwiczeń dla każdego programu. Czas

trwania programu wynosi 30 min. Jedna kolumna odpowiada 3 min. Skala poziomu

obciążenia mieści się w zakresie 1-8. W trakcie odbywania ćwiczeń można z pomocą

przycisków UP i DOWN zmieniać poziom obciążenia w zależności od potrzeb.

Po upływie 3 minut od dokonania ręcznej korekty, zostaną automatycznie przywrócone

fabrycznie zaprogramowane wielkości obciążeń.

PROGRAMOWANIE PULSU. W opcji MODE można zaprogramować wartość maksymalną pulsu ćwiczącego. W tym celu należy przyciskać przycisk ENTER / MODE

do chwili pojawienia się symbolu serca (heart ?) na ekranie monitora.

Przyciskiem UP lub DOWN należy zaprogramować maksymalną wartość pulsu, do jakiej ćwiczący chce doprowadzić. Zakres programowania pulsu – 90 do 220 ud./min.

Po zaprogramowaniu pulsu należy dłońmi uchwycić oba czujniki pulsu R na kierownicy.

rys.5. Po naciśnięciu przycisku ST / SP rozpoczynamy ćwiczenie z monitorowaniem

pulsu. Kiedy puls ćwiczącego przekroczy zaprogramowaną wartość, zabrzmi krótki sygnał dźwiękowy.

PROGRAM STAŁEGO MAX. PULSU – TARGET HR daje możliwość ćwiczeń

ze stałym maksymalnym poziomem pulsu i automatycznie dopasowującym się zmiennym obciążeniem do zaprogramowanego poziomu pulsu. W celu zaprogramowania takiego

cwiczenia należy przyciskiem ST/SP wyzerować wszystkie liczniki, następnie przyciskiem

UP lub DOWN doprowadzić do pojawienia się w dole ekranu monitora symbolu serca (.

Następnie przyciskiem ENTER / MODE doprowadzić do pojawienia się na ekranie:

Ponownie przyciskiem UP lub DOWN programujemy maksymalną wartość pulsu w zakresie

1 – 220 ud. / min. Przyciskiem ST / SP rozpoczynamy ćwiczenie.

POSŁUGIWANIE SIĘ CZUJNIKAMI POMIARU PULSU

Rower został wyposażony w czujniki pulsu R umieszczone na kierownicy LL – rys.5.

Pomiar dokonywany jest poprzez uchwycenie dłońmi obu czujników – rys. 6. Po chwili

na ekranie pojawi się symbol serca, a po kilku sekundach wyświetlony będzie odczyt.

Niewłaściwe uchwycenie czujników pulsu może spowodować zakłócenia pomiaru

pulsu. Jeżeli sygnał z czujników jest niedostateczny przez 16 sekund, wówczas na ekranie

pojawi się  << P(>>. Inną przyczyną - poza złym uchwytem – braku odczytu pulsu może być rozłączenie się kabli W, V i Y. Należy sprawdzic stan połączeń pomiędzy tymi kablami.

PROBLEMY I ICH USUWANIE

Problem: Na ekranie możliwy jest tylko odczyt czasu.

Usuwanie: Sprawdź prawidłowość połączeń kabli.

Problem: Ekran monitora nie uaktywnia się lub niektóre jego segmenty są słabo widoczne.

Usuwanie: a/.Sprawdź, czy wtyczki zasilające przetwornika właściwie spoczywają

w gniazdach.

b/. Sprawdź wysokość napięcia prądu wychodzącego z przetwornika.

Problem: Niektóre elementy monitora są słabo widoczne lub nie wyświetlają się wcale,

a  na ekranie pojawiają się błędne informacje.

Usuwanie: a/. Sprawdzić kontakt pomiędzy elementami ‘g’ i ‘h’ – rys.17

b/. Upewnić się czy przewody W, V i Y podłaczone zostały do odpowiednich

gniazd – rys. 1,2,3

c/. Sprawdzić stan połączeń kabli ‘t’ – rys. 3

d/. Jeżeli powyższe kroki nie doprowadziły do poprawy, należy wymienić

monitor.

Nie wystawiać monitora na bezpośrednie działanie słońca, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie monitora. Monitor nie jest wodoszczelny. Należy chronić go przed dostępem wody i nadmiernymi wstrząsami.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH BEZ UPRZEDZENIA.